## Slide 1: Template matching for IBC BVD suffix derivation JVET-AC0212
P. Nikitin, Z. Zhang, H. Huang, V. Seregin, M. Karczewicz

## Slide 2: Introduction (ECM7)
BVP
BV
BVD
BVDx
BVDy
pBVDy
sBVDy
sBVDx
pBVDx
Current CU
Reference CU
BVD is coded using EG code
BVD = prefixBVD+suffixBVD
Prefix is unary code
Suffix is fix-length code
BVD value | 0-1 | 2-5 | 6-13 | 14-29 | 30-61 | 62-125 | 126-253
Prefix | 0 | 2 | 6 | 14 | 30 | 62 | 126
Suffix bins | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Suffix values | 0-1 | 0-3 | 0-7 | 0-15 | 0-31 | 0-63 | 0-127

## Slide 3: Proposal
BVP
BV
BVD
BVDx
BVDy
Prefix BVDy
Suffix BVDy
Suffix BVDx
Prefix BVDx
Start
Search area
Prefix2 BVDx
Prefix2 BVDy
Reference CU
Current CU
Template matching search is done starting from prefixBvd vector
The search area is defined by prefix value
Flag is signaled to indicate if true sufffix is equal to the TM suffix predictor

## Slide 4: Results
 | All Intra Main 10 |  |  |  | 
 | Over ECM-7.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class F | -0.29% | -0.10% | -0.37% | 99% | 102%
Class TGM | -0.68% | -0.63% | -0.63% | 103% | 102%
Overall | -0.48% | -0.36% | -0.50% | 101% | 102%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over ECM-7.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class F | -0.27% | -0.17% | -0.25% | 94% | 96%
Class TGM | -0.39% | -0.45% | -0.28% | 102% | 102%
Overall | -0.33% | -0.31% | -0.27% | 98% | 99%

## Slide 5: Summary
Method to derive suffix bins is proposed
It is recommended to study this proposal in the next round of EE
Thanks Xiaomi for the crosscheck (JVET-AC0322)